## Slide 1: 基于NetMagic的视频流控制演示
卞洪飞 陈时汀
2014.3.17

## Slide 2: 原理
通过对NetMagic中规则表的配置，来控制NetMagic的转发行为，实现数据流的精细控制。

## Slide 3: 演示场景
视频2
202.197.9.217 : 1236
视频1
202.197.9.217 : 1234
A 202.197.9.123
B 202.197.9.217
NetMagic
目的IP | UDP端口 | 转发端口
x.x.x.x | x | x
1
3
2
4

## Slide 4: 演示(1/4)
视频1
202.197.9.217 : 1234
A 202.197.9.123
B 202.197.9.217
NetMagic
目的IP | UDP端口 | 转发端口
202.197.9.217 | 1234 | 3
视频2
202.197.9.217 : 1236
视频1
1. 转发视频1
1
3
2
4

## Slide 5: 演示(2/4)
视频1
202.197.9.217 : 1234
A 202.197.9.123
B 202.197.9.217
NetMagic
目的IP | UDP端口 | 转发端口
202.197.9.217 | 1234 | 3
202.197.9.217 | 1236 | 3
视频2
202.197.9.217 : 1236
视频1
视频2
1. 转发视频2
1
3
2
4

## Slide 6: 演示(3/4)
视频1
202.197.9.217 : 1234
A 202.197.9.123
B 202.197.9.217
NetMagic
目的IP | UDP端口 | 转发端口
202.197.9.217 | 1234 | 3
202.197.9.217 | 1236 | 3
视频2
202.197.9.217 : 1236
视频1
视频2
1. 中断视频2
1
3
2
4

## Slide 7: 演示(4/4)
视频1
202.197.9.217 : 1234
A 202.197.9.123
B 202.197.9.217
NetMagic
目的IP | UDP端口 | 转发端口
202.197.9.217 | 1234 | 3
视频2
202.197.9.217 : 1236
视频1
1. 中断视频1
1
3
2
4

## Slide 8: 硬件实现功能
根据目的IP地址和目的端口号查表控制转发UDP或TCP报文

## Slide 9: 硬件模块结构图
报文转发表

## Slide 10: 硬件各模块功能
Parsing模块：负责解析并提取TCP或UDP报文的目的ip地址与目的端口号
Rd&wrmanager模块：负责读写报文转发表
Lookup模块：根据目的ip地址和目的端口号转发报文到transmit模块
Transmit模块：根据lookup模块查表获得的输出端口，将报文从该端口发出

## Slide 11: 软件设计方案
应用层
  负责接收外部输入的操作要求，转化为对流表的操作指令
  接收下层发来的报文，解析并产生响应操作
  计算写入/访问的UM地址
  调用Nmac函数接口将操作指令封装层Nmac报文通过Libnet发送给NetMagic

## Slide 12: 软件设计原理
通过调用NMAC协议的4个API函数，实现对NetMagic中转发表（流表）的配置。
nmac_init(ID)
nmac_write_data(addr,num,data)
nmac_read_data(addr,num)
nmac_cleanup()
初始化
写数据
读数据
关闭

## Slide 13: 软件处理流程
增加流表项
  调用nmac_init( )函数接口，与NetMagic进行连接
  获取用户输入的新的流表项
  计算写入的UM内部地址，
  调用nmac_write_data（addr, num, data）接口函数写入表项
  等待写确认报文，确认写入成功
删除流表项
  调用nmac_init( )函数接口，与NetMagic进行连接
  获取用户指定删除的流表项id
  计算需删除的流表项存储地址
  调用nmac_write_data（addr, num, data）接口函数，写全0
  等待写确认报文，确认删除成功

## Slide 14: 软件具体设计(1/2)
转发表（流表）
  目前实现的硬件逻辑支持如上的流表格式
    UM内一个地址为32位，能够存储32位数据
    一个表项在UM中占用2个地址空间
    实际UDP端口号为16位，故前八位(23-31)补0
  匹配规则为二元组——目的IP地址，UDP端口号
目的IP | UDP端口 | 转发端口
0
7
31
63

## Slide 15: 软件具体设计(2/2)
UM内部地址管理
  流表写入的起始地址为0x14000000, 表项顺序存储
  数组Addr_flag[Flow_entry_id], 用来标识地址是否已被占用
系统内流表的管理
  为每一个NetMagic维护如右图所示的数据结构
  用一个单链表来存储流表
    Flow_entry_id为流表项ID，由表项实际
    在UM中存储的内存地址来排序
    Addr表示流表项的写入地址
Flow_entry_id
addr
Dst_ip
Udp_port
Forward_port
*Next

## Slide 16
谢谢！